Департамент образования мэрии города Магадана

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад комбинированного вида № 35»

(МАДОУ № 35)

РФ, 685 021, г. Магадан, ул. Энергостроителей, дом 5, кор. 3, т. (факс) 640696, 640886,

е-mail: MBDOU35@yandex.ru

Приложение № 6 к приказу

«О назначении ответственного и

утверждении документации по

пожарной безопасности в МАДОУ № 35»

Утверждена:

«12» января 2021г.

ИНСТРУКЦИЯ

О мерах пожарной безопасности на пищеблоке

МАДОУ№ 35

по адресу: г. Магадан ул. Энергостроителей 5/3

2021г.

Оглавление

1.	Общие положения	3

2.	Специфика пожарной опасности кухни ДОУ.	3

Пожароопасные свойства продуктов, веществ и материалов, находящихся в кухне	3

3.	Максимальное количество человек находящихся в кухне дошкольного образовательного учреждения	4

4.	Обязанности работников кухни ДОУ по соблюдению правил противопожарного режима	4

Повар, кухонный рабочий  обязан:	4

5.	Порядок содержания помещений кухни ДОУ	5

В помещениях кухни запрещается:	5

6.	Порядок содержания эвакуационных путей	5

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных выходов запрещается:	5

7.	Эксплуатация электрооборудования в кухне ДОУ	6

При эксплуатации электроприборов и электрического кухонного оборудования запрещается:	7

8.	Тепловое оборудование для жарки продуктов: электросковороды, электрофритюрницы, электрогрили.	8

При эксплуатации такого оборудования, как электроплиты, электросковороды, электрофритюрницы, электрогрили для жарки продуктов необходимо:	8

При работе не допускается:	8

По окончании работы:	8

9.	Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях средств и материалов.	9

10.	Порядок осмотра и закрытия помещений кухни по окончанию работы	9

11.	Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды. Порядок и периодичность уборки горючих отходов в кухне.	9

12.	Обязанности и действия работников кухни при пожаре	10

13.	Обязанности работников кухни (повара, помощника повара) при пожаре.	10

При возникновении пожара работник кухни (повар) обязан:	10

14.	Порядок использования огнетушителей и меры безопасности при работе с ними.	11

Правила применения порошковых огнетушителей:	11

Правила применения углекислотных огнетушителей	12

Требования безопасности при применении углекислотного огнетушителя:	12

Общие рекомендации по тушению огнетушителями	12

15.	Порядок использования пожарного крана и меры безопасности при работе с ними.	13

Для приведения в действие пожарного крана необходимо:	13

- Общие положения

Настоящая инструкция устанавливает правила пожарной безопасности при работе с тепловым кухонным оборудованием (жарочными поверхностями, плитами электрическими, шкафами жарочными, электросковородами, кипятильниками, фритюрницами, микроволновыми печами, электроводонагревателями)  и поведения людей при пожаре в помещениях пищеблока МАДОУ №35, на рабочих местах обслуживающего персонала, поваров,  технических работников. Инструкция является обязательной для исполнения всеми работниками кухни МАДОУ №35. Разработана в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, действующими с 1 января 2021г., утвержденными постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020г. Лица, виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении или уклонении от выполнения) настоящей Инструкции о мерах пожарной безопасности несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Специфика пожарной опасности пищеблока ДОУ.

Основными пожароопасными факторами на пищеблоке ДОУ являются:

Оборудование для термической обработки продуктов

Электроплиты, фритюрницы, электрокотлы

Наличие горючих материалов.

Мука, растительные масла, животные жиры.

Горючая тара: деревянные, фанерные и картонные ящики; тканевые и бумажные мешки; бумажные пакеты и ПЭТ пакеты.

Пожароопасные свойства продуктов, веществ и материалов, находящихся в кухне

Растительные масла, животные жиры и продукты, приготовленные на их основе или с их добавлением, относятся к веществам самовозгорающимся при соприкосновении с воздухом. Они окисляются кислородом воздуха при обычных или повышенных температурах. Предохранять от хранения вблизи нагреваемых приборов и поверхностей.

Горючая тара: Картонные ящики; тканевые и бумажные мешки; бумажные пакеты и ПЭТ пакеты.

Бумага: Пожароопасные свойства: горючий легковоспламеняющийся материал. Температура воспламенения и температура самовоспламенения  230 °С;  При хранении в кипах способна к тепловому самонагреванию. При хранении в кипах предохранять от источников нагревания с температуройрой более 100 °С.

Картон и картон гофрированный. Пожароопасные свойства: горючий материал Г4 сильногорючий. Предохранять от источников нагревания свыше 100°С;

Изделия из поливинлхлорида (упаковка) Пожароопасные свойства: горючий материал.

Тушение  перечисленных веществ и материалов проводить при помощи порошковых огнетушителей.

- Максимальное количество человек находящихся в кухне дошкольного образовательного учреждения

На пищеблоке  возможно единовременное нахождение не более 5 челеловек.

- Обязанности работников пищеблока ДОУ по соблюдению правил противопожарного режима

Повар, кухонный рабочий  обязан:

- знать инструкцию по пожарной безопасности и соблюдать её требования.

- выполнять  требования ответственного за пожарную безопасность в ДОУ, а также предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц Государственной пожарной охраны.

- перед началом работы визуальным осмотром убедиться в наличии на своих местах  первичных средств пожаротушения, в исправной работе телефонов.

- сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах и загораниях.

- оказывать посильную помощь и содействие пожарной охране при тушении пожаров.

- знать места расположения первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться.

- знать место расположения в помещениях кухни средств оповещения  и управления эвакуацией при пожаре (кнопки оповещения о пожаре) и уметь их применять.

- выполнять требования пожарной безопасности применимо к своему рабочему месту, не допускать скоплений сгораемого мусора, веществ и материалов, захламления путей эвакуации.

- при пожаре, до прибытия пожарной охраны, принимать посильные меры по эвакуации людей.

- Порядок содержания помещений пищеблока ДОУ

Запрещается применять для хранения продуктов, оборудования, мебели и других предметов чердак, технический этаж, вентиляционные камеры, электрощитовую и технические помещения.

В помещениях пищеблока запрещается:

- хранить и применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы.

- производить изменение объемно-планировочных решений.

- размещать инженерные коммуникации и оборудование, если в результате ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией).

- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

- производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

- Порядок содержания эвакуационных путей

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных выходов запрещается:

- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери.

- загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами.

- нарушать проектные решения и требования нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

- блокировать двери эвакуационных выходов.

- устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей.

- временное хранение горючих материалов, отходов, упаковок и контейнеров от продуктов, полуфабрикатов в рядом с горячими поверхностями, складских помещениях и на путях эвакуации.

- в рабочее время осуществлять загрузку (выгрузку) продуктов и тары по путям, являющимся эвакуационными.

Заведующий ДОУ при расстановке в помещениях кухни технологического кухонного оборудования должен учитывать наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам.

Запрещается изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

- Эксплуатация электрооборудования на пищеблоке ДОУ

Ответственным за отключение электроэнергии при пожаре на пищеблоке являются: повар – Салтанова О.И., повар – Мархаюк М.П.

Перед работой холодильное, нагревательное оборудование, оборудование для приготовления и разогрева пищи проверить внешним осмотром на:

- отсутствие внешних повреждений;

- исправность кабеля (шнура) электропитания, вилки, розетки;

- наличие и надежность заземляющих соединений (отсутствие обрывов, прочность контакта между корпусом оборудования и заземляющим проводом);

- до включения оборудования в электрическую сеть проверить исправность блокирующих устройств.

При эксплуатации электроприборов и электрического кухонного оборудования запрещается:

- работать на оборудовании со снятыми панелями или открытыми стенками, закрывающими доступ к нагревающимся частям, защита которых при работе предусмотрена заводом-изготовителем.

- применять предохранители, не рассчитанные на ток, предусмотренный технической характеристикой оборудования.

- не включать оборудование в электрическую сеть без предохранителя (заменять предохранитель "жучком").

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции.

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами.

- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками, грилями, фритюрницами и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты

- эксплуатировать электроприборы при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества, материалы, тару и остатки упаковки.

- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

- Тепловое оборудование для жарки продуктов: электросковороды, электрофритюрницы, электрогрили.

При эксплуатации такого оборудования, как электроплиты, электросковороды, электрофритюрницы, электрогрили для жарки продуктов необходимо:

- Заливать жир в жарочную ванну жаровни, фритюрницы, сковороды до включения нагрева.

- Загружать (и выгружать) обжариваемый продукт в нагретый жир в металлической сетке (корзине), соблюдая осторожность во избежание разбрызгивания жира и попадания его капель на рабочие тены оборудования.

- Своевременно выключать плиты, жарочные шкафы, электросковороды, фритюрницы или переводить их на меньшую мощность при перегреве.

- Немедленно отключать жарочные аппараты при чадении жира, так как может последовать воспламенение продукта.

При работе не допускается:

- включать нагрев при отсутствии жира в жарочной ванне фритюрницы (чаше сковороды).

- использовать оборудование с неисправным датчиком реле температуры и др.;

- оставлять включенными сковороды, фритюрницы и т.д. после окончания процесса жарения;

- сливать из жарочных ванн жир в горячем состоянии;

- охлаждать водой жарочную поверхность используемого аппарата.

По окончании работы:

- выключить нагрев и отключить используемый аппарат от электрической сети.

При пожаре или неисправностях электрооборудования работник отключает электроплиты, электросковороды, систему вентиляции,  другое электрооборудование в кухне.

- Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях средств и материалов.

На рабочих местах не допускается хранение веществ, материалов и сырья, не относящихся к работе кухни.

Количество продуктов и материалов, предназначенных для работы кухни, не должно превышать сменной потребности на одно место рабочее место.

- Порядок осмотра и закрытия помещений пищеблока по окончанию работы

После окончания работы помещения проверяют внешним визуальным осмотром.

В случае обнаружения работником неисправностей, касающихся нарушений пожарной безопасности, необходимо доложить о случившемся ответственному.

Закрывать помещение в случае обнаружения каких-либо неисправностей, которые могут повлечь за собой возгорание, категорически запрещено.

Запрещается оставлять по окончанию рабочего времени необесточенными электроустановки и кухонные электроприборы, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

- Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды. Порядок и периодичность уборки горючих отходов на пищеблоке.

Рабочие места в кухне, складских помещениях, расположенное в них оборудование для приготовления пищи, стеллажи должны ежедневно убираться от мусора, пустой картонной, полиэтиленовой тары и остатков бумажной упаковки. Пустая тара, остатки упаковки по окончанию рабочего дня должны вывозиться из ДОУ.

Заведующий обеспечивает сбор использованной бумажной и полиэтиленовой тары, обрывков упаковок, отработанного жира из фритюрниц и других  горючих материалов  и вывоз по окончанию рабочей смены.

Спецодежда (санитарная одежда)  работников должна храниться открытым способом.

- Обязанности и действия работников пищеблока при пожаре

При обнаружении  пожара или признаков горения   (задымления,  запаха  гари,  тления  и т.п.) любой работник кухни  обязан:

- оповестить о пожаре всех находящихся в помещениях людей  при помощи кнопки оповещения или подав сигнал голосом.

- немедленно  вызвать пожарную охрану по телефону 01 или 112 сообщить:

-	точный адрес объекта: г. Магадан, ул. Энергостроителей, 5, корпус 3

-	наименование объекта: МАДОУ № 35

-	место возникновения пожара или обнаружения признаков пожара,

-	вероятную возможность угрозы людям, а также другие сведения, необходимые диспетчеру пожарной охраны,

-	назвать себя и номер телефона, с которого делается сообщение о пожаре.

- принять  все возможные меры по эвакуации людей и тушению пожара на начальной  стадии  развития.

- при необходимости вызвать медицинскую и другие службы.

Руководитель, а также дежурный персонал, обеспечивают подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.

- Обязанности работников кухни (повара, помощника повара) при пожаре.

При возникновении пожара работник кухни (повар) обязан:

- оповестить о пожаре всех находящихся в помещении кухни людей  при помощи кнопки оповещения или подав сигнал голосом.

- выключить все электронагревательные приборы (плиты, жарочные шкафы, электросковороды)

- вызвать пожарную охрану по тел. 01

- в зависимости от обстановки, эвакуироваться самому или приступить к тушению пожара в начальной стадии

- Порядок использования огнетушителей и меры безопасности при работе с ними.

Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.

Огнетушители, находящиеся в кухне, должны быть исправны и обеспечено необходимое их количество.

Запрещается использование огнетушителя для нужд, не связанных с ликвидацией загораний.

Запрещается перемещение огнетушителей с мест постоянного размещения.

Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер.

Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой

Не допускается размещать в помещениях и использовать огнетушители, не обозначенные номерами.

Номер на огнетушителе является гарантией его проверки и учета и, как следствие, его исправности.

Огнетушители должны размещаться на видных, легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

Для тушения твердых горючих веществ, ЛВЖ, ГЖ, электропроводки (до 1000 вольт), применять  имеющиеся  порошковые и углекислотные огнетушители.

Правила применения порошковых огнетушителей:

- поднести огнетушитель к очагу пожара (загорания)

- сорвать пломбу.

- выдернуть чеку за кольцо.

- путем нажатия рычага огнетушитель приводится в действие, при этом необходимо струю огнетушащего вещества направить на очаг загорания.

Правила применения углекислотных огнетушителей

- Выдернуть чеку.

- Направить раструб на очаг пожара.

- Открыть запорно-пусковое устройство (нажать на рычаг или повернуть маховичок против часовой стрелки до отказа).

- Рычаг/маховичок позволяет прерывать подачу углекислоты.

Требования безопасности при применении углекислотного огнетушителя:

- Углекислотные огнетушители запрещается применять для тушения пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением выше 10 кВ.

- Углекислотный огнетушитель, оснащенный раструбом из металла, не должен использоваться для тушения пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением.

- При работе углекислотных огнетушителей всех типов запрещается держать раструб незащищенной рукой, так как при выходе углекислоты образуется снегообразная масса с температурой минус 60-70°С.

Общие рекомендации по тушению огнетушителями

- при тушении пролитых ЛВЖ и ГЖ тушение начинать с передней кромки, направляя струю порошка на горящую поверхность, а не на пламя.

- горящую вертикальную поверхность тушить снизу вверх.

- наиболее эффективно тушить несколькими огнетушителями группой лиц.

- после применения огнетушителя необходимо заменить его новым, годным к применению.

- использованный огнетушитель необходимо сдать заведующему для последующей перезарядки.

- использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.

- Порядок использования пожарного крана и меры безопасности при работе с ними.

Внутренние пожарные краны, пожарные рукава и стволы, находящиеся в кухне должны быть исправны.

Ответственный за пожарную безопасность ДОУ обеспечивает их проверку не реже   2-х раз в год - весной и осенью.

Внутренний пожарный кран предназначен для тушения загораний различных объектов, кроме электроустановок под напряжением и жарочного оборудования с большим количеством жира.

При возникновении загорания обязательно убедитесь, что очаг загорания не является электроустановкой, электроприбором.

Для приведения в действие пожарного крана необходимо:

Сорвать пломбу шкафа или достать ключ из места хранения на дверце шкафа, открыть дверцу, извлечь и растянуть (размотать) пожарный рукав, соединенный с пожарным стволом в сторону горящего объекта, зоны. Поворотом маховика клапана пустить воду и приступить к ликвидации горения.

При использовании пожарного крана рекомендуется действовать вдвоем. В то время, как один человек производит пуск воды, второй направляет струю из ствола в зону горения.

Запрещается использовать пожарные краны с пуском воды для работ, не связанных с тушением загораний, проведением тренировочных занятий.